## Slide 1
Seminario
IL PORTALE AGENTI FISICI
report attività e presentazione dei risultati
Radiazioni ionizzanti di origine naturale: la sezione del
PAF ed i recenti aggiornamenti normativi
Rosabianca Trevisi
Laboratorio Rischio Agenti Cancerogeni e Mutageni – DiMEILA
INAIL Settore Ricerca e Certificazione
Centro Ricerche INAIL – Monteporzio Catone (RM)

## Slide 2
RADIAZIONI IONIZZANTI DA SORGENTI NATURALI
Per sostenere l’adozione della normativa di radioprotezione (D.Lgs 101/2020),
all’interno del
PAF
è stata
creata
una
sezione
dedicata
alle
«radiazioni
ionizzanti da sorgenti naturali».
Gli
1.
obiettivi sono:
Rendere disponibile all’utenza (stakeholders) un sistema integrato di strumenti
tecnici, formativi e
Favorire una piena
aziende che delle
informativi;
e corretta applicazione della nuova legge sia da parte delle
figure di supporto all’esercente/datore di lavoro, e alle
2.
figure chiamate a svolgere vigilanza e di controllo.

## Slide 3
RADIAZIONI
IONIZZANTI DA SORGENTI NATURALI (cont)
La sezione PAF «radiazioni ionizzanti da
sorgenti
naturali» si articola, cosi come il
101/2020.
Titolo
IV
del
D.Lgs
-
-
-
-
radon nei luoghi di lavoro
industrie NORM
materiali da costruzione
esposizione
del personale
navigante
alla
radiazione cosmica
VEDIAMO I DETTAGLI…..

## Slide 4
Quali sono le principali novità:
-
-
-
-
-
-
-
Stretto legame con D.Lgs 81/08 e smi
Ampliamento del campo di applicazione
Piano nazionale di azione per il radon
LdR al posto del LdAz e abbassamento del valore
Diverso fattore di conversione della dose
Inserimento di molte indicazioni tecniche per una
Introduzione della figura di «Esperto in interventi
corretta applicazione (vedi all. II)
di risanamento radon»
15/01/2021
4
Sezione II ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

## Slide 5
Art. 244. Modifiche
Quali sono le principali novità:
-
Stretto legame con D.Lgs 81/08 e
smi (art. 244)
Campo di applicazione
Piano nazionale di azione per il radon
LdR al posto del LdAz e abbass. valore
Fattore di conversione della dose
Indicazioni tecniche (vedi all. II)
Esperto in interventi di risanamento
radon
1. L’articolo 180, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito
dal seguente: «3. La protezione dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è
disciplinata, nel rispetto dei principi di
cui al titolo I, dalle disposizioni speciali
in materia».
-
-
-
-
-
-
15/01/2021
5
In passato:
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.
Sezione II ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

## Slide 6
Quali sono le principali novità:
-
Stretto legame con D.Lgs 81/08 e
smi (art. 244)
Campo di applicazione
Piano nazionale di azione per il radon
LdR al posto del LdAz e abbass. valore
Fattore di conversione della dose
Indicazioni tecniche (vedi all. II)
Esperto in interventi di risanamento
radon
-
-
-
-
-
-
15/01/2021
6
Campo di applicazione
a) luoghi di lavoro sotterranei;
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o
situati al piano terra, localizzati nelle aree di
cui all’articolo 11 (aree prioritarie);
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro
identificate nel Piano nazionale d’azione per il
radon di cui all’articolo 10;
d) stabilimenti termali.
Sezione II ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

## Slide 7
Piano naz.le di azione per il radon (PNAR)
Quali sono le principali novità:
-
Stretto legame con D.Lgs 81/08 e smi
(art. 244)
Campo di applicazione
Piano nazionale di azione per il radon
LdR al posto del LdAz e abbass. valore
Fattore di conversione della dose
Indicazioni tecniche (vedi all. II)
Esperto in interventi di risanamento
radon
Entro 12 mesi è adottato il PNAR mediante dPCM.
Il PNAR si basa sul principio di ottimizzazione e
individua …. (allegato III):
a) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per
prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti al
radon in abit., negli edifici pubblici e nei luoghi di
lavoro, anche di nuova costruzione;
b) i criteri per la classificazione delle aree;
c) le regole tecniche e i criteri per edifici di nuova
costruzione ed esistenti;
d) indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
-
-
-
-
-
-
15/01/2021
7
Sezione II ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

## Slide 8
Quali sono le principali novità:
-
Stretto legame con D.Lgs 81/08 e smi
(art. 244)
Campo di applicazione
Piano nazionale di azione per il radon
LdR vs LdAz e abbass. valore
Fattore di conversione della dose
Indicazioni tecniche (vedi all. II)
Esperto in interventi di risanamento
radon
-
-
-
-
-
-
Ambienti di lavoro
15/01/2021
8
c) 300 Bq m-3 per i luoghi di lavoro;
d) il livello di riferimento di cui all’articolo 17, c.
4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua (pari ad un’esposizione integrata di 895 kBq h m-3).
a) 300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti;
b) 200 Bq m-3 per abitazioni costruite dopo il
31 dicembre 2024;
Ambienti di vita
Sezione II ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

## Slide 9
Quali sono le principali novità:
-
Stretto legame con D.Lgs 81/08 e smi
(art. 244)
Campo di applicazione
Piano nazionale di azione per il radon
LdR vs LdAz e abbass. valore
Fattore di conversione della dose
Indicazioni tecniche (vedi all. II)
Esperto in interventi di risanamento
radon
-
-
-
-
-
-
15/01/2021
9
Fattore di conversione per la valutazione della dose efficace da esposizione al radon
La dose efficace annua, è espressa in termini di Sv a-1 o sottomultipli.
L’esposizione integrata individuale annua è espressa in Bq h m-3.
Per la valutazione della dose efficace annua, si applica il fattore convenzionale di conversione
6.7·10-9 Sv Bq-1 h-1 m3 (ICRP 137)
Sezione II ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

## Slide 10
INDICAZIONI TECNICHE
L’esercente effettua le misurazioni della conc Rn media annua avvalendosi dei servizi di
dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155,
secondo le modalità indicate nell’allegato II,
che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nell’allegato II che
costituisce parte integrante del DVR di cui all’art. 17, del d.lgs. 81/08.
Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi
idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati
nell’allegato II.
Obbligo a porre in essere misure correttive …… a cura dell’esperto in interventi
risanamento radon
di
15/01/2021
10

## Slide 11
Quali sono le principali novità:
-
Stretto legame con D.Lgs 81/08 e smi
(art. 244)
Campo di applicazione
Piano nazionale di azione per il radon
LdR vs LdAz e abbass. valore Fattore di
conversione della dose Indicazioni
tecniche (vedi all. II) Esperto in
interventi di risanamento
radon
-
-
-
-
-
-
Gli esspuelrltai inbiantseervdenetii dciorinsatnanmuetnito eraldPoniadnevoondoi ecsuseire in possesso
a)
asbuililtlaaziobnaesaell’edsei ricnizdioicdaelzlaiopnroifetsesiconneicdhi egeionmteetrrna,adzi iinogneagnlie.re e
di architetto;
b)
partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari
dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici;
c)
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l’iscrizion15e/0n1/e2l0l2’a1lbo professional1e1.
Esperti in interventi di risanamento radon
1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II.
2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono
2. Reeqfufiesittitmuaintime isdueglllai esbpaesrtei indienltleervienndti idciarizsiaonnami etntondiachraedon
degli esperti in intervento di risanamento radon,
Gli esspuelrltai inbiantseervdenetii dciorinsatnanmuetnito eraldPoniadnevoondoi ecsuseire in posses dei seaglul’eanrtti irceoquloisi1ti:0 e, fino all’approvazione del Piano,
a) asbuililtlaaziobnaesaell’edsei ricnizdioicdaelzlaiopnroifetsesiconneicdhi egeionmteetrrna,adzi iinogneagnlie.re
Sezione II ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

## Slide 12
Quali sono le principali novità:
-
-
-
-
-
Situazioni di esposizione pianificata (pratica radiologica)
Ampliamento del campo di applicazione
Dal LdAz ai Livelli di esenzione/allontanamento
Classificazione residuo NORM
Impianti per la gestione dei residui
NORM
15/01/2021
12
Capo II PRATICHE CHE COMPORTANO L’IMPIEGO DI MATERIALI
CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE (NORM)

## Slide 13
Quali sono le principali novità:
-
Situazioni di esposizione pianificata
(pratica radiologica)
Ampliamento del campo di applicazione Dal LdAz ai Livelli di esenzione/allontanamento Classificazione residuo NORM
-
-
-
-
Impianti per la gestione dei residui
NORM
15/01/2021
13
Art. 20. - Campo di applicazione
1. Le disposizioni …. si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione e dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui all’all. II, che comportano:
a) l’uso o lo stoccaggio di materiali che
contengono radionuclidi di origine naturale;
b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.
Capo II – PRATICHE NORM

## Slide 14
In grassetto le modifiche per l’adeguamento alle BSS,
in rosso le ulteriori integrazioni, legate alle realtà in Italia
Tabella
II-1
Produzione del pigmento TiO2
Settori industriali
Classi o tipi di pratiche
Centrali elettriche a carbone
manutenzione di caldaie
Estrazione di minerali diversi dal minerale di uranio
estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto
Industria dello zircone e dello zirconio
Lavorazione delle sabbie zirconifere
produzione di refrattari, ceramiche, piastrelle, produzione di ossido di zirconio e
zirconio metallico
Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro
Estrazione di terre rare da monazite;
estrazione di stagno; estrazione di piombo; estrazione di rame; estrazione di ferro-niobio da pirocloro; estrazione di alluminio da bauxite; lavorazione del minerale niobite-tantalite
utilizzo del cloruro di potassio come additivo nella estrazione dei metalli
tramite fusione
Lavorazioni di minerali fosfatici e
potassici
produzione di fosforo con processo termico; produzione di acido fosforico; produzione e commercio all'ingrosso di fertilizzanti fosfatici e potassici; produzione e commercio all’ingrosso di cloruro di potassio
gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di
titanio
Pr
Allegato14II

## Slide 15
Tabella II-1
(cont.)
Settori industriali
Classi o tipi di pratiche
Produzione di cemento
manutenzione di forni per la produzione di clinker
Produzione di composti di torio e
fabbricazione di prodotti contenenti
torio
produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di
prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio,
componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas
Produzione di energia geotermica
impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione
dell'impianto
Produzione di gas e petrolio
estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare
riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e
contenitori
Impianti per la filtrazione delle acque di
falda
gestione e manutenzione dell’impianto
Cartiere
manutenzione delle tubazioni
Lavorazioni di taglio e sabbiatura
impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi
Allegato 1I5I

## Slide 16
Strumenti decisionali
Quali sono le principali novità:
-
Situazioni di esposizione pianificata
(pratica radiologica)
Ampliamento del campo di applicazione Dal LdAz ai Livelli di esenzione/allontanamento Classificazione residuo NORM
Livelli di esenzione in termini di
concentrazione di attività dei materiali NORM (anche livelli di esenzione specifici per alcune materie NORM: esempio fanghi petroliferi)
-
-
Livelli di esenzione in termini di dose
efficace ai lavoratori e agli individui della popolazione
- 1 mSv/y per lavoratori
- 0,3 mSv/y per individui della pop.
-
-
Impianti per la gestione dei residui
NORM
Livelli di allontanamento = Livelli di
esenzione
15/01/2021
16
Capo II – PRATICHE NORM

## Slide 17
17
ESENTI
Riutilizzo
Riciclo anche per costruzione di strade
Destinazione finale: possibile smaltimento in discarica
ESENTI
Riutilizzo
Riciclo ma NON per la costruzione di strade
Destinazione finale: smaltimento in discarica MA
occorre verificare che la dose alla pop < 0,3 mSv/y
NON ESENTI
Riutilizzo/riciclo MA occorre verificare che la dose alla
pop < 0,3 mSv/y
Destinazione finale: smaltimento in discariche
Residui con conc. att. > LE
Il D. Lgs 36/03, n. 36 è stato modificato dal
D.Lgs
121/2020 (relativo alle discariche di
rifiuti, in vigore dal 29 settembre us.
autorizzate ai sensi dell’art.26, del D.Lgs 152/06 e del
D.Lgs 36/03
15/01/2021
Il
Residui con 50% LE < conc. att. < LE
Residui con conc. att. < 50% LE
Classificazione dei residui NORM in base alla conc. di attività

## Slide 18
Quali sono le principali novità:
-
Situazioni di esposizione pianificata
(pratica radiologica)
Ampliamento del campo di applicazione
Dal LdAz ai Livelli di
esenzione/allontanamento
Classificazione residuo NORM
-
-
-
-
Impianti per la gestione dei
NORM
residui
15/01/2021
18
1. I residui NON esenti possono essere smaltiti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, in discariche autorizzate in base a preventiva autorizzazione che disciplina le condizioni, modalità di conferimento dei residui, di esercizio dell’impianto, e i requisiti tecnici.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Prefetto, sulla base del parere vincolante dei VVFF, ARPA/APPA, ASL, Regione.
3.L’autorizzazione è rilasciata previa verifica dell’idoneità del sito proposto dal punto di vista della radioprotezione…..
4. Le modalità per la richiesta, la modifica e la revoca dell’autorizzazione e per la disattivazione dell’impianto sono stabilite nell’allegato VII.
Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui NORM (art. 26)
Capo II – PRATICHE NORM

## Slide 19
Art. 29. Radiazioni gamma
Quali sono le principali novità:
1.
Il livello di riferimento applicabile
all’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all’esposizione
esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv/anno.
L’elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione è riportato nell’allegato II.
-
-
-
-
Nuovo campo di applicazione
Introduzione LdR
Elenco di materiali
Indice di concentrazione di attività
(Indice I) come screening
2.
-
Calcolo
della dose
Dall’allegato II
Il livello di riferimento
applicabile all'esposizione esterna in ambienti chiusi alle
radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione, in aggiunta
mSv/ann1o5/.01/2021
19
all'esposizione esterna all'aperto, è fissato in 1
Capo IV - RADIAZIONI GAMMA EMESSE DA MATERIALI DA COSTRUZIONE

## Slide 20
Elenco dei materiali
da
costruzione
I. Materiali naturali
a) Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi).
b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:
•
•
•
•
•
•
II.
granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);
porfidi; tufo; pozzolana; lava
derivati delle sabbie zirconifere.
Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi
naturali tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
ceneri volanti;
fosfogesso; scorie di fosforo; scorie di stagno; scorie di rame;
fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio);
residui della produzione di acciaio.
15/01/2021
20

## Slide 21
Determinazione delle concentrazioni di attività
Quali sono le principali novità:
226Ra,
232Th,
40K,
di
seguendo le norme di buona
-
-
-
-
Nuovo campo di applicazione
Introduzione LdR
Elenco di materiali
Indice di concentrazione di attività
(Indice I) come screening
Calcolo della dose
tecnica o linee guida nazionali e internazionali
Calcolo dell’indice di concentrazione di attività
(indice I) come stabilito nell’allegato II;
-
I = CRa-226/(300) + CTh-232/(200)+ CK-40/(3000)
L'indice si applica al materiale da costruzione e non ai suoi componenti
Per l'applicazione dell'indice a tali componenti, in particolare ai residui delle industrie che lavorano
materiali contenenti radionuclidi presenti in natura riciclati nei materiali da costruzione, deve essere
utilizzato un fattore di suddivisione appropriato.
15/01/2021
21
Capo IV - RADIAZIONI GAMMA EMESSE DA MATERIALI DA COSTRUZIONE

## Slide 22
Quali sono le principali novità:
I risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di
-
-
-
-
Nuovo campo di applicazione
Introduzione LdR
Elenco di materiali
Indice di concentrazione di
(Indice I) come screening
concentrazione
di
attività
costituiscono
parte
integrante della dichiarazione di prestazione;
attività
Vedi quanto previsto dal Regolamento 305/2011
«Marcatura CE dei prodotti da costruzione»
-
Calcolo
della
dose
15/01/2021
22
Capo IV - RADIAZIONI GAMMA EMESSE DA MATERIALI DA COSTRUZIONE

## Slide 23
Quali sono le principali novità:
-
-
-
-
Nuovo campo di applicazione
Introduzione LdR
Elenco di materiali
Indice di concentrazione di
(Indice I) come screening
attività
-
Calcolo
della
dose
15/01/2021
23
Se l’indice I >1, ai fini dell’utilizzo del materiale per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione, il fabbricante effettua valutazioni di dose (all.II), con un modello accurato, che tenga conto delle caratteristiche del materiale (quali densità e spessore).
Se la dose>1 mSv/anno (LdR), il materiale non può essere utilizzato per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione.
Capo IV - RADIAZIONI GAMMA EMESSE DA MATERIALI DA COSTRUZIONE

## Slide 24
Conclusioni
Il nuovo decreto ha fortemente modificato il sistema di radioprotezione
La sezione del PAF «Radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali» è già aggiornata alla luce del nuovo articolato
Sono già disponibili diversi tool per l’applicazione delle disposizioni:
•
•
•
•
•
tool per calcolare il numero d punti di misura/locale per il radon
tool per calcolare l’indice I, ecc.
•
Sono in preparazione molti strumenti applicativi ….
15/01/2021
24

## Slide 25
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
r.trevisi@inail.it
Tel 06/94191264
15/01/2021
25