## Slide 1: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI

## Slide 2: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
Lavorare con i dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta su terreni scoscesi in ambito forestale è una pratica essenziale per garantire la sicurezza degli operatori. Qui ci sono alcune linee guida generali e consigli da seguire:
1. Valutazione del sito:
• Prima di iniziare il lavoro, valuta attentamente il terreno e identifica le zone pericolose, come pendenze ripide, terreno instabile o presenza di ostacoli.
• Pianifica il percorso di lavoro e individua le aree in cui sarà necessario utilizzare dispositivi anticaduta.

## Slide 3: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
2. Formazione:
• Assicurati che tutto il personale coinvolto sia formato sull'uso corretto dei DPI anticaduta e sulla consapevolezza dei rischi specifici legati al lavoro forestale su terreni scoscesi.

## Slide 4: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
3. Selezione dei DPI anticaduta:
• Scegli i DPI in base alle esigenze del lavoro.
Questi possono includere imbracature, corde, moschettoni, cordini di sicurezza e caschi.

## Slide 5: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
4. Indossare correttamente i DPI:
• Assicurati che tutti gli operatori indossino correttamente gli imbraghi e altri DPI in conformità con le istruzioni del produttore e le normative di sicurezza.

## Slide 6: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
5. Ancoraggio sicuro:
• Prima di iniziare il lavoro, individua punti di ancoraggio sicuri e solidi per le cinte di sicurezza.
Verifica che siano in grado di sopportare il peso dell'operatore in caso di caduta.

## Slide 7: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
6. Monitoraggio costante:
• Durante il lavoro, monitora costantemente la stabilità del terreno e adatta le precauzioni di sicurezza di conseguenza. Presta attenzione a cambiamenti nelle condizioni meteorologiche che potrebbero influire sulla sicurezza.
7. Comunicazione:
• Mantieni una comunicazione efficace tra i membri del team.
I segnali acustici o visivi possono essere utilizzati per avvertire gli altri dell'attività in corso e dei potenziali pericoli.

## Slide 8: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
8. Pronto intervento:
• Prepara un piano di pronto intervento nel caso di un incidente.
Assicurati che tutti i membri del team siano a conoscenza delle procedure da seguire in caso di emergenza.
9. Ispezioni regolari:
• Prima di ogni utilizzo, effettua ispezioni regolari dei DPI anticaduta per assicurarti che siano in buone condizioni e conformi alle normative di sicurezza.

## Slide 9: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
10. Documentazione:
• Tieni traccia delle attività di sicurezza e della documentazione relativa all'uso dei DPI.
Questo può essere utile per l'analisi post-incidente e per migliorare le pratiche di sicurezza future.

## Slide 10: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
Ricorda che la sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta, e la conformità alle normative locali e alle migliori pratiche è essenziale per proteggere la vita e la salute degli operatori.

## Slide 11: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
Punti essenziali
I DPI anticaduta vanno usati nei casi in cui, inciampando o scivolando, si corre il rischio di cadere.
• Prima di iniziare i lavori, procedere all’individuazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi, verificando la presenza di pericoli naturali, quali la caduta di massi.
• Gli accessi agli ancoraggi devono essere sicuri.
• Disporre sempre di un secondo DPI con un cordino supplementare, ad esempio per superare punti di ancoraggio e ostacoli.
• Come dispositivi di protezione individuale anticaduta utilizzare esclusivamente imbracature anticaduta idonee e controllate.
• Affidare i lavori esclusivamente a persone adeguatamente formate.
• Prima di eseguire i lavori, prendere tutti i provvedimenti
necessari per garantire il salvataggio e il primo soccorso
in caso di infortunio. A tale scopo occorre mantenere
sempre il contatto visivo, vocale o radio con una seconda persona.

## Slide 12: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
Possibili situazioni di lavoro
• Lavori su terreni scoscesi e scarpate.
• Lavori in prossimità di corsi d’acqua.
• Lavori sopra dirupi, tra cui cenge o muri di sostegno (raccolta del legname, cura del verde, lavori di costruzione, controllo e manutenzione)

## Slide 13: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
Esecuzione dei lavori
• Deve essere presente un incarico di lavoro scritto con individuazione dei pericoli.
• Prima di iniziare, il luogo di lavoro deve essere opportunamente messo in sicurezza e segnalato.
• Tenere conto degli agenti atmosferici, quali vento,pioggia, neve e ghiaccio.
• Proteggere la fune di sicurezza contro i danni meccanicida sfregamento o schiacciamento.
• La fune di sicurezza deve essere sempre tesa.
• Normalmente ogni lavoratore si assicura da solo conl’aiuto di un dispositivo anticaduta di tipo guidato o un discensore
• Evitare di sganciare i DPI anticaduta, ad es. in presenza di incroci di funi, punti di ancoraggio o cavi.

## Slide 14: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
Esecuzione dei lavori
• Per il posizionamento sul lavoro sono adatti cordini regolabili.
• In caso di impiego di utensili di taglio, come le motoseghe, la fune di sicurezza o il cordino di posizionamento devono essere dotati di proprietà antitaglio.
• La motosega deve essere fissata all’imbracatura tramite un connettore con un carico di rottura.
• Per il salvataggio di eventuali infortunati, deve essere presente sul posto una seconda persona munita dei DPI anticaduta e addestrata al loro uso. Per i casi di emergenza:
− tenere a disposizione il materiale di salvataggio e primo soccorso;
− conoscere i numeri d’emergenza, l’esatto indirizzo o le coordinate del posto;
− conoscere le tecniche di salvataggio e saperle impiegare correttamente.

## Slide 15: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
Formazione del personale
I lavori con i DPI anticaduta rientrano nella categoria dei lavori esposti a pericoli particolari e devono quindi essere affidati solo a personale appositamente formato.
La formazione, della durata di almeno un giorno, com prende nozioni teoriche e pratiche.
Per i lavori con la motosega occorre una formazione supplementare.
I requisiti minimi della formazione sono: nozioni in materia di individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi, conoscenza dei materiali, tecniche di messa in sicurezza, spostamenti su terreni scoscesi, posizionamento sul lavoro, pianificazione e salvataggio in casi di emergenza.

## Slide 16: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
Occorre verificare la competenza tecnica dei dipendenti che hanno esperienza nei lavori con i DPI anticaduta o con la motosega ed eventualmente integrare la loro formazione. La formazione deve essere documentata.
I lavori in sospensione a corde portanti sono attività in cui la rottura del DPI anticaduta, ad es. durante la discesa, provocherebbe inevitabilmente la caduta della persona.
Per lo svolgimento di questi lavori occorrono normalmente due funi (fune di lavoro e di sicurezza) e una formazione supplementare.

## Slide 17: LAVORARE CON I DPI ANTICADUTA SU TERRENI SCOSCESI
Dispositivi di protezione individuale
• Imbracatura anticaduta (eventualmente con cintura con cosciali o di trattenuta integrata).
• Casco per alpinismo o per l’industria con sottogola.
• Cordini ed elementi di connessione come moschettoni, funi di posizionamento e di sicurezza.
• Guanti e calzature solide.
• Abbigliamento ad alta visibilità in prossimità di strade e ferrovie

## Slide 18
Fonte:Suva CH