## Slide 1
Il monitoraggio della attivita’ muscolare
in medicina del lavoro. Le tecniche di EMG di superficie.
Roberto Merletti
Lab. di Ingegneria del Sistema Neuromuscolare Politecnico di Torino
roberto.merletti@polito.it
www.lisin.polito.it
Materiale disponibile su: www.robertomerletti.it

## Slide 2
Elaborazione dei segnali
tricipite
bicipite
Informazioni sulla
attività e sulle
condizioni del
muscolo.
Che cos’è il segnale elettromiografico di superficie (sEMG)?
Poichè non è possibile “entrare” nel sistema e, per esempio, posizionare sensori lungo nervi, in muscoli o tendini, è necessario ricorrere a misure indirette, basate sul segnale elettrico cutaneo generato dal muscolo (elettromiogramma di superficie o sEMG) che
riflette eventi e fenomeni che hanno
luogo nel muscolo stesso
(come avviene
per ECG e EEG).
Tali eventi sono quantificabili
attraverso il calcolo di alcune
“variabili” che descrivono le
caratteristiche del segnale (per es. l’ampiezza, lo spettro) in funzione dello sforzo o del tempo per cui esso e’ sostenuto.
Il segnale EMG è acquisito tramite elettrodi applicati sulla cute sopra il muscolo (o i muscoli) di interesse ed elaborato
per estrarre informazioni rilevanti.

## Slide 3
Che cosa e’ l’ HD-sEMG ?
Monopolare
Elettrodo di riferimento a potenziale zero.
Coppia
di elettrodi.
Prelievo bipolare (o singolo differenziale,SD)
IZ
Schiera lineare di elettrodi
Griglia di elettrodi che produce una immagine
(HD-EMG).
Acquisizione monopolare o SD

## Slide 4
Lo stato dell’arte

## Slide 5
Applicazioni del segnale sEMG in
prevenzione e medicina occupazionale
Su questo tema sono stati svolti numerosi progetti europei, scritti libri di testo e pubblicati centinaia di articoli scientifici. Vedere:
European Agency for safety and health at Work, Bilbao, Spagna
http://osha.europa.eu, e-mail: information@osha.europa.eu
Relazione tematica sulle patologie muscoloscheletriche (2008)
La Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
ha pubblicato il Fifth European Working Conditions Survey (2010)
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-
surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
http://osha.europa.eu/topics/msds
Ricerca su PUBMED. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Electromyography AND Ergonomics, 873 articoli e 33 reviews
Electromyography AND Work-related Disorders, 122 articoli e 9 reviews
Electromyography AND Occupational Disorders, 254 articoli e 24 reviews
Electromyography AND Prevention, 1714 articoli e 158 reviews

## Slide 6
Surface electromyography for non-invasive assessment of muscles (SENIAM), 1997-2000.
Standardizzazione delle metodiche di lettura e interpretazione dei segnali elettrici prodotti dai muscoli durante la loro contrazione. Le applicazioni di queste conoscenze riguardano l’ergonomia, la medicina della riabilitazione, dello sport e del lavoro.
Prevention of muscle disorders in operation of computer input devices (PROCID), 1999-2001.
Studio delle alterazioni muscolari nei lavoratori utilizzanti videoterminali e soggetti ad alterazioni neuromuscolari causate dalla ripetitività del lavoro (uso prolungato di tastiera e mouse, problemi posturali, tensione, stress, ecc) e consistenti in dolori a muscoli del collo, spalle e schiena..
Neuromuscular assessment of elderly workers (NEW), 2001-2004..
Studio delle patologie da lavoro e della loro prevenzione o correzione precoce in lavoratori anziani in cui le alterazioni dovute all’invecchiamento si aggiungono a quelle dovute allo sforzo fisico e alla ripetitivtà del lavoro..
Cybernetic Manufacturing Systems (CyberManS) , 2006-2008.
Sviluppo di tecniche di produzione industriale che riducano il carico fisico di lavori ripetitivi creando sistemi che assistono il lavoratore nello svolgimento di attività in linee di motaggio o attiità pesanti e ripetitive.
Progetti europei che il LISiN ha diretto o a cui ha partecipato

## Slide 7
Published in 1989
Conference on prevention of work- related musculoskeletal disorders.
Libri di testo e atti di congressi importanti

## Slide 8
Risultati del SENIAM Project: 1997-1999
Libri di testo e atti di congressi importanti

## Slide 9
Prevention of muscle disorders in operation of computer input devices.
Risultati del progetto PROCID.
Libri di testo e atti di congressi importanti

## Slide 10
Una tesi di dottorato impostante e risultati del progetto NEW.
Libri di testo e atti di congressi importanti

## Slide 11
2000, disponibile in rete
2016
Libri di testo e atti di congressi importanti

## Slide 12
Springer-Verlag, 2012
Part 1:
Basic concepts of EMG and EMG Imaging.
Part 2:
Atlas of innervation zones of 47 muscles, obtained from 20 subjects.
Testo per clinici, fisioterapisti, ergonomi, medici del lavoro ed esperti di scienze motorie.
Libri di testo e atti di congressi importanti

## Slide 13
Segretarie e montatori di passeggini

## Slide 14
Macellai

## Slide 15
Impiegati e muratori

## Slide 16
The influence of different sitting postures on head/neck posture and muscle activity.
Caneiro JP, O'Sullivan P, Burnett A, Barach A, O'Neil D, Tveit O, Olafsdottir K. Man Ther. 2010 Feb;15(1):54-60.
Ergonomic risk factors for the wrists of hairdressers. Chen HC, Chang CM, Liu YP, Chen CY. Appl Ergon. 2010 Jan;41(1):98-105.
Effects of modified pen grip and handwriting training on writer's cramp. Baur B, Fürholzer W, Jasper I, Marquardt C, Hermsdörfer J. Arch Phys Med Rehabil. 2009 May;90(5):867-75.
Manifestations of shoulder fatigue in prolonged activities involving low-force contractions. de Looze M, Bosch T, van Dieën J.
Ergonomics. 2009 Apr;52(4):428-37. Review.
Dentisti, parrucchieri, lavoratori vari

## Slide 17
Progetto europeo sulle patologie occupazionali
Nordic Institute for Advanced
Training in Occupational Health
Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA).
https://niva.org/
Quale formazione in Italia ?
Numerose iniziative scandinave.

## Slide 18
Il congresso internazionale PREMUS si tiene ogni due anni a partire dal 1999.
Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors
A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back
Edited by: Bruce P. Bernard, M.D., M.P.H., July 1997
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health
Importante documento di riferimento pubblicato dal Ministero per la Sanità USA:
Libri di testo e atti di congressi importanti

## Slide 19
Journal of Electromyography and Kinesiology 10 (2000) 301–312
Methodologies for evaluating electromyographic field data in ergonomics
G. M. Hagg, A. Luttmann, M. Jager
Abstract
Surface electromyography (SEMG) is an important tool for work load assessment in ergonomics. Several different approaches using amplitude as well as frequency parameters give fruitful information depending on the question at issue in the laboratory as well as in field studies. One basic factor determining the choice of analysis method is whether the sEMG is interpreted as an indicator of forces/torques or pure muscular activation. Two methods for occupational SEMG data reduction representing two different approaches to sEMG applications in ergonomics, Exposure Variation Analysis (EVA), and Joint Analysis of EMG Spectrum and Amplitude (JASA), applied on the same SEMG recording from three muscles during urology surgeon work, have been compared. The EVA method categorised the three muscle recordings as too static with no EMG gaps while the JASA method identifies fatigue in two of the three recordings. The practical relevance of these findings is discussed.
Un articolo rilevante di 17 anni fa.

## Slide 20
Libri di testo e atti di congressi importanti

## Slide 21
Alcuni siti web di interesse

## Slide 22
Filmati ed esempi di applicazioni

## Slide 23
Due cerotti adesivi recanti 64 contatti caduno acquisiscono le mappe di attivita’ elettrica del trapezio superiore e intermedio durante scrittura a tastiera senza o con appoggio degli avambracci sul piano di lavoro. Il colore azzurro indica attivita’ nulla mentre attivita’ crescente e’ indicata dal verde, giallo, rosso.

## Slide 24
13x8 map, Ø = 3 mm, IED = 8 mm
Attivita’ degle erettori spinali lombari durante la stazione eretta

## Slide 26
Attivita’ elettromiografica nei musicisti.
Analysis of High-Density Surface EMG and Finger Pressure in the Left Forearm of Violin Players
P. Cattarello, R. Merletti, and F. Petracca, MPPA, Medical Problems of Performing Artists, Sept 2017, 134-145
https://doi.org/10.21091/mppa.2017.3023, www.sciandmed.com/mppa

## Slide 27
Attivazione del bicipite brachiale (capo breve e lungo)

## Slide 28
Attivazione del bicipite brachiale (biceps curl, capo breve e lungo).
Osservare attivita’ concentrica ed eccentrica.

## Slide 29
Medial
Lateral
SH
LH
SH: Short Head
LH: Long Head
0μVRMS
500μVRMS
Concentric Phase (flexion)
Eccentric Phase (extension)
T=0s
T=1.0s
T=2.0s
T=3.0s
T=4.0s
T=5.0s
T=6.0s
T=7.0s
T=8.0s
T=9.0s
IZA(SH)
T=10s
T=11s
T=12s
T=13s
T=14s
T=15s
T=16s
T=17s
T=18s
T=19s
θ= 80°
θ= 130°
θ= 160°
Elbow flexion-extension with 6 kg weight
IZB(LH)
Attivita’ diverse in fase concentrica ed eccentrica.

## Slide 30
Attivazione del tibiale anteriore e del peroneo lungo

## Slide 31
Car race controlled by EMG from the biceps brachii.
Laboratorio della Curiosità.
Fondazione per la Scuola.
Compagnia di San Paolo.
Courtesy of M. Gazzoni.
EMG GAMES for fun or for re-learning motor control

## Slide 32
Laboratorio della Curiosità. Fondazione per la Scuola. Compagnia di San Paolo.
Giochi a carattere riabilitativo/preventivo. Courtesy of M. Gazzoni.

## Slide 33
sEMG multicanale in applicazioni di studio e monitoraggio di attivita’ lavorative.
Saldatura elettrica di porte di auto.

## Slide 34
sEMG multicanale in applicazioni di studio e monitoraggio di attivita’ lavorative.
Saldatura elettrica di porte di auto.

## Slide 35
sEMG multicanale in applicazioni di studio e monitoraggio di attivita’ lavorative.
Saldatura elettrica di porte di auto.

## Slide 36
Soggetto esperto. La attivita’ muscolare e’ modesta.
Soggetto neofita. La attivita’ muscolare e’ maggiore.
norm.val= 0.7 mV
norm.val= 0.6 mV
norm.val= 0.25 mV
norm.val= 0.75 mV
norm.val= 0.55 mV
norm.val= 0.6 mV
norm.val= 0.6 mV
norm.val= 0.5 mV
norm.val= 0.65 mV
norm.val= 0.85 mV
norm.val= 0.5 mV
norm.val= 0.3 mV
norm.val= 0.75 mV
norm.val= 0.55 mV
norm.val= 0.65 mV
norm.val= 0.6 mV
norm.val= 0.55 mV
norm.val= 0.35 mV
norm.val= 0.7 mV
norm.val= 0.65 mV
norm.val= 0.45 mV
norm.val= 0.45 mV
norm.val= 0.2 mV
norm.val= 0.25 mV
left
right
left
right
Anterior Deltoid
Posterior Deltoid
Biceps Brachii
S. Head L. Head
Upper Trapezius
Lateral Deltoid
60 s di segnali acquisiti durante saldatura elettrica di lamiere. Segnali SD normalizzati rispetto al valore massimo di ciascuno. Dai segnali in rosso e’ possibile stimare la velocita’ di conduzione.
Due esempi: operatore esperto e neofita

## Slide 37
La generazione e il prelievo
del segnale sEMG.
Basi di elettrofisiologia muscolare.

## Slide 38
Assone
motoneurone
Cellule di Schwan
e nodi di Ranvier
0
- 70
Potenziale d’azione
(90-100 mVpp)
Vm (mV)
1 ms o 4 mm
Fibre muscolari
4 m/s = 4 mm/ms
4 m/s = 4 mm/ms
60 m/s
L’Unita’ motoria (MU)
(attivita’ elettrica)
Da altri neuron
Un muscolo: 10-1000 MU Una MU: 50-1000 fibre dello stesso tipo(I o II)

## Slide 39
tempo
Propagazione del potenziale di una singola unità motoria (MUAP o PUM) sotto una schiera di elettrodi allineata con la direzione delle fibre.
e= 10 mm
15 ms
60 mm
Velocità di conduzione = CV = 60mm/15 ms = 4 mm/ms = 4 m/s

## Slide 40
tempo
Propagazione del potenziale di due unità motorie (MUAP o PUM) sotto una schiera di elettrodi allineata con la direzione delle fibre.
e= 10 mm
UM 1 UM 2
ZI 1
ZI 2
15
30 ms
0

## Slide 41
Schiera ineare di elettrodi
Due eletrodi simmetrici rispetto alla ZI forniscono informazione inaffidable.
MUAP che propaga (SD)
tempo
Amplificatori differenziali
segnali non affidabili
segnali buoni
segnali non affidabili
segnali non affidabili
segnali buoni

## Slide 42
Un canale fornisce informazioni molto limitate.

## Slide 43
Tre canali forniscono informazioni aggiuntive.

## Slide 44
Con 8 canali si cominciano a vedere dei patterns relativi a singoli spari di UM.

## Slide 45
tendine
tendine
Zona di innerva-zione
Con 16 canali vediamo bene le "firme“ di UM.

## Slide 46
Contrazione isometrica di un bicipite brachiale al 70% MVC. Prelievo con schiera lineare di elettrodi.
Segnali EMG SD rilevati con una schiera lineare di 16 elettrodi in modo differenziale. La zona di innervazione e le terminazioni tendinee sono evidenti.
10 mm
Zone depolarizzate
1 mV
50 ms
1
15
7
Schiera di
elettrodi

## Slide 47
IZ
tempo (s)
0
SD1
SD2
2
4
6
8
10
12
14
16
0.2
0.4
0.6
0.8
1
SD1
EMG
Flessione dell’avambraccio. 0° to 90°: bicipite brachiale
Elettrodi: Ø = 15 mm, d = 25 mm. La ZI scorre sotto la coppia verde causando una riduzione di ampiezza.
Scorrimento della zona di innervazione sotto gli elettrodi
Inviluppo
SD2
Prox.
Dist.
25 mm
1 mV
Angolo gomito: 0o
Angolo gomito: 90o

## Slide 48
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 mV
Time (s)
Flesso-estensione dell’avambraccio. Bicipite brachiale.
Due coppie di elettrodi lungo il muscolo.
L’inviluppo del sEMG e i tempi di attivazione dipendono
dalla posizione degli elettrodi.
threshold
ON
ON
ON
ON
ON

## Slide 49
Forza muscolare e sEMG
Fatica muscolare e sEMG
Forza e sEMG non derivano necessariamente dagli stessi muscoli. In particolare, per esempio, il brachiale contribuisce alla forza di flessione dell’avambraccio ma ben poco al segnale sEMG perche’ e’ sotto al bicipite.
Molti muscoli possono contribuire alla coppia articolare, meno possono contribuire al segnale sEMG. Numerosi "confounding factors" influenzano le misure di sEMG. Vedere: Farina D., Cescon C., Merletti R., Influence of anatomical, physical and detection system parameters on surface EMG, Biol. Cybern., 86, 445-456, 2002.
Manifestazioni meccaniche di fatica: incapacita’ di mantenere una forza prefissata o di continuare a svolgere una prestazione, riduzione della capacita’ di produrre uno sforzo massimale (MVC).
Manifestazioni mioelettriche di fatica: insieme delle variazioni delle caratteristi-che del segnale sEMG durante una contrazione isometrica e a forza costante sostenuta nel tempo. A livelli bassi di forza possono essere alterate dalla sostituzione di unita’ motorie “stanche“ con altre “fresche“. Vedere:
Merletti R., Knaflitz M., De Luca C.J., Myoelectric manifestations of muscle fatigue during voluntary and electrically elicited contractions, J. of appl. physiol. 69, 1810-1820, 1990.

## Slide 50
Relazione tra l’ampiezza del segnale EMG
e la forza misurata in condizioni isometriche. In molti casi piu’ muscoli sinergici o antagonisti contribuiscono alla forza misurata.
Problema della suddivisione del carico:
Muscoli sinergici possono suddividersi il carico in percentuali diverse nel corso della durata di una contrazione isometrica o dinamica.
Il fatto che la forza misurata sia, per. es. il 50% della MVC non significa necessaria-mente che ogni muscolo produca il 50% della sua MVC e nemmeno il 50% del suo segnale EMG massimale.

## Slide 51
10 V
280 V
Contraction time (% of endurance): 0 100
12 mm shift
of centroid
Durante una contrazione isometrica sostenuta fino ad esaurimento la distribuzione del EMG sulla superficie del trapezio si si sposta verso l’alto e il suo baricentro trasla di 12mm indicando il coinvolgimento progressivo di unita’ motorie nella parte craniale del muscolo.
Falla D., Andersen H., Danneskiold-Samsoe, Arend-Nielsen L, Farina D., Adaptations of upper trapezius muscle activity during sustained contractions in women with fibromyalgia. J Electromyogr Kinesiol. In press.
Falla D, Farina D. Non-uniform adaptation of motor unit discharge rates during sustained static contration of the upper trapezius muscle Exp Brain Res. 2008 ;191:363-370.

## Slide 52
100%MVC
50%MVC
Forza totale

## Slide 53
Analisi spettrale
Freq. alte
Freq. basse
Spettro

## Slide 54
Tempo/Fatica
Frequenza
Frequenza media
Esempio di riduzione della frequenza media della musica di una orchestra
Freq. alte
Freq. basse

## Slide 55
Spettro di Potenza di un segnale EMG
(distribuzione della potenza sulle varie armoniche sinusoidali)
Durante una contrazione isometrica sostenuta la velocita’ di conduzione delle fibre muscolari diminuisce, la frequenza di scarica e il grado di sincronizzazione tra le scariche di varie UM cambiano. Questo causa una compressione dello spettro verso le frequenze basse. Tale variazione riflette numerosi fenomeni di tipo sia centrale sia periferico e costituisce un indicatore generico di manifestazioni mioelettriche di fatica.
0 100 200 300 400 Hz
Potenza
armoniche
Potenza delle armoniche

## Slide 56
Stima della frequenza media e mediana dello spettro del segnale EMG (MNF and MDF)
MDF: divide lo spettro in due porzioni di ugual potenza
MNF: linea baricentrale o momento del primo ordine
0 200 400 Hz
Potenza delle armoniche
MDF e MNF sono indicatori globali aspecifici:
Esse dipendono da:
Velocita’ di conduzione
Spessore del sottocute
Frequenza di scarica e sincronizzzione tra le MU
Posizionamento degli elettrodi rispetto alla zona di innervazione
Altri fattori secondari
Uno spettro asimmetrico con coda a destra ha MNF > MDF.
In uno spettro simmetrico MDF = MNF.
Se la asimmetria destra aumenta
MNF / MDF aumenta.
Nella maggior parte dei casi MNF diminuisce meno di MDF ma e’ meno sensibile al rumore di fondo.

## Slide 57
0
100
200
300
400
0.0
0.5
1.0
a
)
1
2
3
4
Spettri normalizzati
Frequenza (Hz)
0
0.25
0.50
-0.1
0.0
0.1
a
)
t (s)
0
0.25
0.50
b
)
Segnale EMG con spettro n. 4
Segnale EMG con spettro n. 1
t (s)
Inizio contrazione Fine contrazione
Evoluzione dello spettro di un segnale nel tempo. Segnale “quasi” stazionario.
Brano spettro 1
Brano b spettro 4
Segnale EMG durante una contrazione isometrica a forza costante.

## Slide 58
0
100
200
300
0
20
40
60
80
100
frequenza (Hz)
90s
60s
30s
0s
Posizione del baricentro (freq. media)
Durata della contrazione
Spettro del segnale EMG
Potenza in % del picco
Una epoca
Spettro di Potenza di un segnale dal bicipite brachiale durante una contrazione iomterica sostenuta al 60% MVC. Il baricentro (MNF) si sposta progressivamente verso le frequenze basse. Il tasso di variazione (Hz/s) e’ un indicatore di progressive affaticamento (manifestazione mioelettrica di fatica).
Manifestazioni mioelettriche di fatica muscolare
Linea baricentrale

## Slide 59
Esempio Fatigue Plot
tempo
Valori in % del valore iniziale
0
100
Valore efficace (RMS)
Valore rettificato medio (ARV)
Forza o coppia articolare
Velocita’ di conduzione (CV)
Frequenza media (MNF)
Frequenza mediana (MDF)
Il “fatigue plot“ descrive l’andamento temporale di alcune variabili del segnale EMG, rispetto al loro valore iniziale. Tali variazioni riflettono alcune proprieta’ del muscolo e consentono confronti tra muscoli o soggetti diversi.
Le indicazioni sono valide in assenza di sostituzione di unita’ motorie.
Manifestazioni mioelettriche di fatica durante una contrazione isometrica sostenuta a forza cstante
(>50% MVC).

## Slide 60
The Fatigue Plot is the graph of the time course of the EMG variables, normalized with respect to their initial value, during a sustained voluntary or electrically evoked contraction. It describes percent variations of different variables with respect to their initial value. The graphs below show differences observable between two healthy subjects during isometric 70% MVC contractions of the biceps brachii sustained for 30 s.
0
5
10
15
20
25
30
40
60
80
100
120
140
160
180
Normalized values w.r.t. initial values
Normalized values w.r.t. initial values
Normalized values w.r.t. initial values
Normalized values w.r.t. initial values
ARVmean +/-SD
CVmean +/-SD
MNFmean +/-SD
0
5
10
15
20
25
30
80
90
100
110
120
TRQ(70%)MVC +/-SD
0
5
10
15
20
25
30
40
60
80
100
120
140
160
180
ARVmean +/-SD
CVmean +/-SD
MNFmean +/-SD
0
5
10
15
20
25
30
80
90
100
110
120
Time (sec)
Time (sec)
Time (sec)
Time (sec)
TRQ(70%)MVC +/- SD
Subject 1
Mean ± std. dev.
of 9 repetitions.
Small myoelectric manifestations of muscle fatigue.
Subject 8
Mean ± std. dev.
of 9 repetitions.
Large myoelectric manifestations of muscle fatigue.
Rainoldi A., Galardi G., Maderna L., Comi G., Lo Conte L., Merletti R., Repeatability of surface EMG variables during voluntary isometric contractions of the biceps brachii, J. Electrom Kinesiol., 9, 105-119, 1999.
Il Fatigue Plot durante contrazioni isometriche volontarie

## Slide 61
Esempi di applicazione: “exposure“, EVA analysis e sindrome del tunnel carpale. L’EMG come indicatore di “exposure“.
The concept of exposure
The concept of ''dose'' of a harmful agent (e.g. radiation, pollutant) during a time interval is the integral, over such interval, of the intensity of the agent. ''Exposure'' is the result of this integral divided by the integration time, that is the average intensity of the agent. In ergonomics, the ''agent'' is an external load, a particular posture, or the rate of repetition of a movement. The term ''external exposure'' is associated to conditions related to the work task or to the external environment, while ''internal exposure'' is associated to conditions internal to the body, such as joint angles or muscle forces. The second is the cause of fatigue, discomfort and, enventually, disorders and pain. Despite efforts carried out in the last decades of the 20th century, as well as more recently, an efficient and accepted indication of ''exposure'' does not exist.
All indicators have drawbacks and consensus on their use is lacking. The methods providing the indicators of exposure most frequently mentioned in the literature are Exposure Variation Analysis (EVA), Gap Analysis and Joint Analysis of Spectrum and Amplitude (JASA), all with remarkable limitations.
Ch 13, SEMG in ergonomics and occupational medicine. Merletti R, Farina D. (editors), Surface Electromyography: physiology, engineering and applications, IEEE Press / J Wiley, USA, May 2016

## Slide 62
Exposure variation analysis (EVA)
Due esempi didattici.
0
5
10
15
20
25
0
10
20
30
40
50
60
1. Ampiezza EMG verso tempo
tempo
RMS[a.u]
0
5
10
15
20
25
0
10
20
30
40
50
60
tempo
2. Ampiezza EMG verso tempo
Livelli di EMG nel tempo (RMS):
5 epoche a 0, 3 a 5, 3 a 20, 12 a 40, 2 a 60 sia nel caso 1 sia nel caso 2, ma
i due casi non sono equivalenti in termini di “exposure“.
2 a 60
12 a 40
G. M. Hagg, A. Luttmann, M. Jager
Methodologies for evaluating electromyographic field data in ergonomics
Journal of Electromyography and Kinesiology, 2000; 10: 301–312
3 a 20
3 a 5
5 a 0
epoche

## Slide 63
0
5
10
15
20
25
0
10
20
30
40
50
60
RMS[a.u]
epoche
0-5-
5-10-
10-30-
30-50-
50-70-
1
2
3
4
0
1
2
RMS [a.u]
durate (epoche)
# di occorrenze
Come si legge?
2 brani di durata 1 epoca e uno di durata 3 epoche e ampiezza RMS <5,
1 brano di durata 1epoca e 1 di durata 2 epoche e ampiezza RMS tra 5 e <10
1 brano di durata 3 epoche e ampiezza RMS fra 10 e 30
1 brano di durata 4 epoche, uno di 3 epoche, due di due epoche, uno di 1 epoca e ampiezza RMS fra 30 e 50
1 brano di 2 epoche e ampiezza RMS fra 50 e 70
I “gaps“ sono intervalli di attivita’ EMG nulla. E’ bene che siano frequenti
e numerosi. Esiste una tecnica di gap analysis.
Lettura di un istogramma EVA
gaps

## Slide 64
0
5
10
15
20
25
0
10
20
30
40
50
60
RMS[a.u]
epoche
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
RMS [a.u]
0-5-
5-10-
10-30-
30-50-
50-70-
# di occorrenze
durate (epoche)
Lettura di un istogramma EVA
Come si legge?
5 brani di durata 1 epoca e ampiezza RMS <5,
1 brano di durata 1epoca e 1 di durata 2 epoche e ampiezza RMS tra 5 e <10
1 brano di durata 1 epoca e 1 di durata 2 epoche e ampiezza RMS fra 10 e 30
1 brano di durata 5 epoche, 3 di 2 epoche, 1 di 1 epoca e ampiezza RMS fra 30 e 50
1 brano di 2 epoche e ampiezza RMS fra 50 e 70
Un indice di exposure, da definire, dovrebbe essere maggior per brani lunghi
e/o elevata intensita’ e minore per brani brevi e/o bassa intensita’.
gaps

## Slide 65
Studio tella sindrome del tunnel carpale
Muscoli indagati
Flessore breve del pollice
Abduttore breve del pollice

## Slide 66: Lo strumento isometrico di misura forza
ABDUZIONE
FLESSIONE
Schiera di 16 eletrodi

## Slide 67
Segnali esemplificativi: Muscolo ABDUTTORE del police (40% MVC)
6.5 ms per divisione
50 ms per divisione
G=20.000
G=20.000
G=2.000
G=2.000
Controllo
Caso TC
Notare le scale diverse.

## Slide 68
6.5 ms per divisione
50 ms per divisione
Controllo
Caso TC
Segnali esemplificativi: Muscolo FLESSORE del police (40% MVC)
G=5.000
G=5.000
G=20.000
G=20.000
Notare le scale diverse.

## Slide 69
Considerazioni conclusive (1 di 2).
Negli ultimi 20 anni le tecniche di interpretazione del segnale EMG sono molto migliorate. Le tecniche per immagini sono molto promettenti in medicina della prevenzione e del lavoro. Manca la ricerca clinica relativa alle applicazioni.
L’EMG di superficie rimane una tecnica potenzialmente ingannevole se non utilizzata con competenza e conoscenza dei suoi limite e delle potenziali trappole. NON deve essere usata in modo superficiale e rimane limitata a misure prevalentemente in condizioni isometriche.
In condizioni dinamiche la tecnica tradizionale basata su una coppia di elettrodi e’ limitata e potenzialmente ingannevole: richiede competenza e un atlante delle zone di innervazione per garantire un posizionamento corretto, poco sensibile allo scorrimento della ZI sotto la cute. La tecnica per immagini e’ molto adatta queste applicazioni e matura per l’insegnamento e la ricerca clinica.

## Slide 70
Considerazioni conclusive (2 di 2).
La relazione tra forza e sEMG rimane elusiva.Sono allo studio modi per stimare la forza di singoli muscoli. Sono necessarie collaborazioni cliniche.
Molte tecniche, anche se non perfette e utilizzanti apparecchiature prototipali, sono mature per svolgere ricerche sul campo, in collaborazione con fisiologi e medici del lavoro. NON sono mature per un uso generalizzato di routine.
Il progresso della ricerca è condizionato dalla possibilità di utilizzo sul campo in collaborazione con gli esperti del settore, che devono essere formati.
Esistono numerosi problemi aperti tra cui:
  Il problema del crosstalk e dello studio di forza e EMG di singoli muscoli.
  Il problema del “load sharing "
  Il tracking automatico della ZI
  L’identificazione di indicatori di fatica in condizioni
  dinamiche